## Slide 1: 航班过站保障 Aircraft Turnaround 概述
过站保障（Turnaround）是飞机从落地上轮挡到下一次撤轮挡之间的全部地面作业
涉及加油、配餐、清洁、行李装卸、旅客上下机等 20 余个保障节点
Target: 窄体机过站时间压缩到 35 分钟以内
Notes: 各位好，今天我们介绍航班过站保障。过站时间直接影响航班准点率和飞机利用率，是机场和航司共同关注的核心指标。
请注意窄体机 35 分钟的目标。

## Slide 2: 关键里程碑 Key Milestones
AIBT 实际上轮挡时间 (Actual In-Block Time)
  TOBT 目标撤轮挡时间 (Target Off-Block Time)
  TSAT 目标启动许可时间 (Target Start-up Approval Time)
AOBT 实际撤轮挡时间
Notes: 这一页讲 A-CDM 里与过站相关的四个里程碑，TOBT 由航司或地服负责更新，TSAT 由塔台排序给出。

## Slide 3: 保障流程甘特图 Turnaround Gantt
下客 Deplaning
8 min
清洁 Cleaning
10 min
配餐 Catering
15 min
加油 Fueling
14 min
行李装卸 Baggage
25 min
上客 Boarding
15 min
Notes: 甘特图展示了关键路径：下客 → 清洁 → 上客，加油可以与配餐并行，但有旅客在机上时加油需要消防监护。

## Slide 4: 地面保障设备 GSE
客梯车 / 廊桥 Passenger Boarding Bridge
行李传送带车 Belt Loader
牵引车 Pushback Tug
电源车 GPU 与空调车 PCA
Notes: GSE 的调度效率决定了保障节点能否按时开始，我们通过物联网定位实现车辆实时调度。

## Slide 5: 过站时间统计 Turnaround KPI
基地 Base | 平均过站(分钟) | TOBT 准确率
北京 | 38 | 86%
上海 | 41 | 81%
广州 | 44 | 78%
Notes: 表格对比了三个基地的平均过站时间，北京基地通过协同决策把平均时间缩短了 6 分钟。

## Slide 6: 准点率趋势 OTP Trend
Chart: 
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
放行正常率 OTP % | 82 | 84 | 87 | 89 | 91
Notes: 图表显示实施 A-CDM 后放行正常率逐月提升，九月达到 91%。

## Slide 7: 优化建议 Recommendations
推行 TOBT 准确率考核，误差控制在 ±5 分钟
关键路径节点数字化签到，减少人工通报
引入 AI 预测模型预估过站时间 Predictive Turnaround
Notes: 最后是三条优化建议，其中 AI 预测模型已经在试点，预计明年推广。谢谢大家。